## Slide 1: Couche d’accès
Expliquer comment la communication se produit sur les réseaux Ethernet.
Dr. Rabah LEBSIR
Université de Guelma | Université Constantine 2 | Centre de Recherche en Biotechnologie
lebsir.rabah@univ-guelma.dz | rabah.lebsir@uni-constantine2.dz |

## Slide 2: Objectifs

## Slide 3: La trame Ethernet (Frame)
Ethernet est la technologie habituellement utilisée sur les réseaux locaux. Les appareils accèdent au LAN Ethernet grâce à une carte réseau Ethernet. L'adresse unique de chaque carte réseau Ethernet est intégrée de manière permanente sur la carte, c'est ce qu'on appelle l'adresse MAC (Media Access Control). L'adresse MAC de la source et de la destination sont des champs dans une trame Ethernet.

## Slide 4: L'encapsulation
Le processus consistant à placer un format de message (la lettre) dans un autre (l'enveloppe) s'appelle encapsulation. Une désencapsulation a lieu lorsque le processus est inversé par le destinataire et que la lettre est retirée de l'enveloppe. Les messages informatiques sont encapsulés, tout comme une lettre est placée dans une enveloppe.

## Slide 5: Trame
Chaque message informatique est encapsulé dans un format spécifique, appelé trame, avant d'être transmis via le réseau. La trame fait office d'enveloppe. Elle fournit l'adresse de la destination souhaitée et celle de l'hôte source

## Slide 6: Trame

## Slide 7: Trame Ethernet

## Slide 8: Trame Ethernet
Préambule
Afin de permettre l'annonce de la trame et la synchronisation des horloges de transmission, on y ajoutera un préambule composé de :
7 octets dont la valeur est 10101010 (alternance de 1 et de 0). Les valeurs hexadécimales sont 0xAA.
1 octet dont la valeur est 10101011. On l'appelle le SFD : "Starting Frame Delimiter". Sa valeur hexadécimale est 0xAB. Il doit être reçu en entier pour valider le début de la trame.
Le préambule est donc :
10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101011

## Slide 9: Trame Ethernet
En-Tête de liaison
L'en-tête de liaison ou Mac Header est une suite de 14 octets qui se décomposent comme suit :
6 octets pour l'adresse MAC du destinataire
6 octets pour l'adresse MAC de l'émetteur
2 octets pour l'EtherType. Cela indique quel protocole est concerné par le message. La carte réalise un démultiplexage en fournissant les données au protocole concerné. Voici quelques types courants (en hexadécimal) définis par la RFC 1700 :
  0x0800 pour IPv4
  0x0806 pour ARP
  0x809B pour AppleTalk
  0x86DD pour IPv6

## Slide 10: Trame Ethernet
Données
Ce sont les données véhiculées par la trame, il s'agit d'une encapsulation du datagramme IP issu de la couche précédente : la couche Internet du modèle TCP/IP ou couche Réseau du modèle OSI.
Sur la station destinataire de la trame, ces octets seront communiqués à l’entité (protocole) indiquée par le champ EtherType, vu précédemment.
Notons que la taille minimale des données est de 46 octets. Des octets à 0, dits de “bourrage”, sont utilisés pour compléter des données dont la taille est inférieure à 46 octets.

## Slide 11: Trame Ethernet
CRC CheckSum
Le CRC (Cyclic Redundancy Code) est le champ de contrôle de la redondance cyclique, il est composé de 4 octets. Il permet de s’assurer que la trame a été correctement transmise et que les données peuvent donc être délivrées au protocole destinataire.

## Slide 12: Connaitre son adresse MAC
Getmac /v
Ipconfig /all

## Slide 13: Commutateurs Ethernet

## Slide 14: Table d’adresse MAC

## Slide 15: Table d’adresse MAC

## Slide 16: Table d’adresse MAC

## Slide 17: Table d’adresse MAC

## Slide 18: Table d’adresse MAC

## Slide 19: Table d’adresse MAC

## Slide 20: Exemple

## Slide 21: Exemple

## Slide 22: Exemple